Ультрафиолетовый бактерицидный светильник-облучатель «ФОТОН» модель ОБ-3 с таймером

Паспорт инструкция по эксплуатации

ТУ 28.99.39-002-50196215-2017

Назначение и область применения

Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения является действенным санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов в воздушной среде и на поверхностях помещений. Обеззарживание воздуха УФ-излучением входит в число средств, обеспечивающих снижение уровня инфекционных заболеваний, дополняет обязательное соблюдение действующих санитарных норм и правил по устройству и содержанию помещений.

Антимикробное действие УФ-излучения, являющегося частью спектра электромагнитных волн (длина волны 205-315 нм) оптического диапазона, проявляется в деструктивно-модифицирующих фотохимических поражениях ДНК в клеточном ядре микроорганизамов, чтоприводит к гибели микробной клетки в первом и следующем поколениях.

Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель ОБ-3 «ФОТОН» (в дальнейшем – облучатель) предназначен для обеззараживания воздуха жилых и нежилых помещений бытового назначения. Основным элементом облучателя является бактерицидная лампа.

При использовании ламп дневного света (КЛ-7, КЛ-9, КЛ-11) облучатель может использоваться в качестве светильника.

Комплектация:

- Основание - 1 шт.

- Бактерицидная лампа ДКБ 11 - 1 шт.

- Электронный балласт (ЭПРА) ЕВ10 - 1 шт.

- Упаковка - 1 шт.

- Паспорт - 1 шт.

### Подготовка прибора к работе

### Извлеките основание и ЭПРА из упаковки

### Вверните ЭПРА в патрон основания.

### Извлеките лампу из упаковки. Протрите (при необходимости) лампу сухой салфеткой.

### Осторожно вставьте лампу в ЭПРА.

### Вставлять и вынимать лампу из ЭПРА следует с осторожностью, держа ее за цоколь.

### Включите прибор в сеть электропитания.

### Выберите время облучения и задайте его на таймере, нажав на кнопку с изображением часового циферблата.

### После того, как время облучения задано, нажмите кнопку с изображением стрелки (PLAY). Через минуту после включения прибор начнет свою работу.

### Облучатель «ФОТОН» ОБ-3 закончит свою работу по истечении заданного времени.

### Основные технические параметры:

### Напряжения питания от сети переменного тока, В - 220, 50 Гц

### Потребляемая мощность не более, Вт - 15

### Облученность на расстоянии 1м не менее, Вт/м - 0,75

### Время установления рабочего режима не более, мин - 1

### Время непрерывной работы не более, ч - 12

### Продолжительность перерыва перед повторным включением, мин - 10

### Тип лампы - ДКБ11 (длина волны 205-315 нм)

### Средняя продолжительность горения лампы ДКБ-11, ч – 8000

### Эффективность бактерицидного действия 90% в помещениях площадью 20м2 с высотой стен 3 м.

### Рекомендации по применению

### Ниже приведены ориентировочные данные времени облучения при обеззараживании помещений (усредненное: площадь 20 м2 при высоте стен 3 метра) для различных микроорганизмов. Эффективность бактерицидного действия – 90 %.

### Вид микроорганизмов и время облучения:

### Золотистый стафилокок - 2 ч.

### Дифтерийная палочка - 1ч. 20 мин.

### Желтая Сарцина - 7ч. 40 мин.

### Кишечная палочка - 1ч. 10 мин.

### Синегнойная палочка - 2ч. 5 мин.

### Вирус гриппа - 1ч. 25 мин.

### Бактериофаг кишечной палочки - 1ч. 25мин.

### Грибы, грибковая плесень - 9ч. 25мин.

### Требования техники безопасности

### При эксплуатации облучателя необходимо руководствоваться требованиями настоящего паспорта. В случае боя лампы необходимо (при наличии) собрать ртуть резиновой грушей и промыть это место однопроцентным раствором марганцового калия.

### ВНИМАНИЕ! В помещении с включенным облучателем запрещается присутствие людей, животных, цветов и растений, также присутствие детей при включении облучателя.

### ВНИМАНИЕ! Все работы по замене или ремонту лампы должны производиться при отключенном электропитании.

### Гарантии изготовителя

### Изготовитель гарантирует работу облучателя при соблюдении владельцем правил эксплуатации и хранения в течение двух лет со дня продажи. На лампы, имеющие механические повреждения, гарантия не распространяется.

### При отстутствии в паспорте даты продажи или печати торгующей организации срок гарантии исчисляется от даты изготовления.

### При возникновении поломки в течение гарантийного срока предприятие-изготовитель гарантирует бесплатный ремонт и замену облучателя. Облучатель принимается на гарантийный ремонт только с предъявлением паспорта на прибор.

Преимущества ультрафиолетового облучателя «ФОТОН» модель ОБ-03

- Прибор оснащен таймером. После включения таймера лампа загорается спустя минуту, что позволяет выйти из обрабатываемого помещения.

- Благодаря дросселю (электронный балласт) бактерицидная лампа может быть вкручена в цоколь обычного потолочного или настенного светильника (актуально для комнат со сложным   дизайном, предусматривающим перегородки).

- Мощная ультрафиолетовая лампа, которая используется в данной модели облучателя, имеет увеличенный срок службы и обеспечивает высокую эффективность обеззараживания воздуха (до 90%).

- При использовании соответствующих ламп дневного света (КЛ-7, КЛ-9, КЛ) облучатель может использоваться в качестве светильника (актуально для нежилых помещений).